АВТОМАТИЧНИЙ ТАЙМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MANCHESTER, ICELAND, CALIFORNIA,

LAS VEGAS

Цей тип сенсорного таймера є електронним, який дасть Вам можливість отримати готовність страви до бажаного часу. Треба лише запрограмувати час приготування і час готовності страви. Також таймер може бути використаний як Будильник (з сигналом).

ВМИКАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Після підключення духової шафи до електромережі заблимають цифри і значок AUTO на дисплеї. Духова шафа у цей момент – не в робочому стані. Натисніть на кнопку М для повернення до установлення вручну і відрегулюйте поточний час доби, натискаючи на кнопки «вгору» / «вниз».

Одночасне торкання  – це установлення вручну. В цей момент попередню встановлену програму приготування буде скасовано.

УСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ДОБИ

Час доби можна встановити, коли духовка не знаходиться в режимі приготування їжі. Перейдіть до установлення вручну (вказано вище). Крапки між годинами і хвилинами заблимають.

| 1) Перемкніться |  | 2) Установіть час |  | 3) Після закінчення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на установлення часу |  | за допомогою кнопок |  | кількох секунд екран |
|  |  | «вгору/вниз» |  | стабілізується |

СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

Після закінчення часу приготування їжі пролунає сигнал Будильника

| 1) Натисніть двічі на М, |  | 2) Натискайте на кнопки |  | 3) Через декілька |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| увімкнеться сигнал |  | «вгору/вниз» – |  | секунд екран повернеться |
|  |  | змінюватимуться хвилини |  | в положення годинника |

СКАСУВАННЯ СИГНАЛУ БУДИЛЬНИКА

Після закінчення запрограмованого часу пролунає сигнал. Натисніть на будь-яку кнопку для його вимкнення.

АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ

Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встановіть лише час приготування.

Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.

| 1) Поточний час 18:30 |  | 2) Перемкніться на час |  | 3) Установіть час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приготування |  | кнопками «вгору/вниз» |

Тепер Ви запрограмували час приготування протягом 2 год. 15 хв.

Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регулятори температури духовки у відповідне положення.

4) Через декілька секунд на дисплеї буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося.

Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки , Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:

| 1) Показано час |  | 2) За допомогою кнопок |  | 3) Через декілька секунд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приготування |  | «вгору/вниз» установіть |  | екран перейде в режим |
| 18:30+2:15=20:45 |  | бажаний час |  | поточного часу |

Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духова шафа почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.

Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнути, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.

| 1) Регулятор температури у вимкненому |  | 2) Переустановлення часу (але тільки, |
| --- | --- | --- |
| положенні |  | коли духовка не встановлена в режимі |
|  |  | приготування!) |

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духова шафа і кнопки таймера блоковані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.

| 1) Натисніть одночасно на кнопки |  | 2) Символ ключа з'явиться на екрані, |
| --- | --- | --- |
| «вгору/вниз» протягом 1 секунди, |  | «замок від дітей» буде активовано |
| доки не почуєте сигнал двічі |  |  |

Для деактивації замка натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натисканням на будь-яку кнопку.

ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 -	Установлення часу доби 12 год./24 год.

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись  протягом 5 секунд, Ви почуєте подвійний сигнал, дисплей перемкнеться на 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.

2 -	Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку М протягом 5 секунд, почуєте подвійний сигнал і nt з'явиться на дисплеї (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигнали звучати не будутьпри натисканні на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться bt, то знову будуть сигнали.

3 - Яскравість екрана

Натискайте на кнопку  протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал, це буде установлення яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 [х = 1 до 8). Тепер кожне послідовне натискання на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

4 - Вибір сигналу

Натискайте на  протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал. З кожним торканням протягом 5 секунд Ви почуєте різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електроживлення.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА

ВМИКАННЯ

При вмиканні заблимають цифри і з'явиться значок AUTO. Духовка буде не в робочому стані. Натисніть М для повернення до ручного режиму і встановіть денний час за допомогою кнопок «вгору» / «вниз».

УСТАНОВЛЕННЯ ВРУЧНУ

Натисніть одночасно на , і це буде ручний режим. Попередній режим приготування буде скасовано.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ДОБИ

Ця функція активна, коли жодний режим приготування не встановлено. Натисніть на кнопки установлення вручну (див. вище), заблимають крапки між годинами і хвилинами на дисплеї.

| 1) перемкніть у |  | 2) відрегулюйте час |  | 3) через декілька |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| режим установлення часу |  | за допомогою кнопок |  | секунд екран |
|  |  | «вгору»/«вниз» |  | стабілізується |

СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

За допомогою цієї функції Ви можете запрограмувати, через який час приготування Вам потрібен сигнал

| 1) натисніть двічі на М, |  | 2) натискаючи на кнопки |  | 3) через декілька |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «вгору»/«вниз», Ви присвоюєте |  | секунд екран повернеться |
|  |  | тривалість у хвилинах |  | до годинника |

СКАСУВАННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Після закінчення запрограмованого часу пролунає сигнал. Натисканна на будь-яку кнопку припинить звук.

АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ

Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встановіть лише час приготування.

Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.

| 1) Поточний час 18:30 |  | 2) Перемкніться на час |  | 3) Установіть час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приготування |  | кнопками «вгору/вниз» |

Тепер Ви запрограмували час приготування протягом 2 год. 15 хв.

Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регулятори температури духовки у відповідне положення.

4) Через декілька секунд на дисплеї буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося.

Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки , Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:

| 1) Показано час |  | 2) За допомогою кнопок |  | 3) Через декілька секунд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приготування |  | «вгору/вниз» установіть |  | екран перейде в режим |
| 18:30+2:15=20:45 |  | бажаний час |  | поточного часу |

Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духова шафа почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.

Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнути, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.

| 1) Регулятор температури у вимкненому |  | 2) Переустановлення часу (але тільки, |
| --- | --- | --- |
| положенні |  | коли духовка не встановлена в режимі |
|  |  | приготування!) |

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духова шафа і кнопки таймера блоковані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.

| 1) Натисніть одночасно на кнопки |  | 2) Символ ключа з'явиться на екрані, |
| --- | --- | --- |
| «вгору/вниз» протягом 1 секунди, |  | «замок від дітей» буде активовано |
| доки не почуєте сигнал двічі |  |  |

Для деактивації замка натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натисканням на будь-яку кнопку.

ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 -	Установлення часу доби 12 год./24 год.

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись  протягом 5 секунд, Ви почуєте подвійний сигнал, дисплей перемкнеться на 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.

2 -	Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку М протягом 5 секунд, почуєте подвійний сигнал і nt з'явиться на дисплеї (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигнали звучати не будуть при натисканні на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться bt, то знову будуть сигнали.

3 - Яскравість екрана

Натискайте на кнопку  протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал, це буде установлення яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 [х = 1 до 8). Тепер кожне послідовне натискання на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

4 - Вибір сигналу

Натискайте на  протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал. З кожним торканням протягом 5 секунд Ви почуєте різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електроживлення.